## Slide 1
Injeção eletrônica e sistemas embarcados
Disciplina: Organização e Arquitetura de Computadores
Professor: Alessandro Mainardi
Alunos: Gabriel Rumpel e José Veronez

## Slide 2
O que é um sistema embarcado?
Um sistema de hardware e software dedicados a executar uma função específica, geralmente embutido dentro de um equipamento maior — diferente de um computador de uso geral, que roda vários programas para várias finalidades.
Dedicado Nasceu para uma única tarefa, feita muito bem.
Tempo real Responde dentro de prazos rígidos, sem atrasos.
Recursos limitados Processador, memória e energia sob medida.
Exemplos do dia a dia:
Micro-ondas
Marca-passo
Freios ABS
Smartband
Roteador Wi-Fi

## Slide 3
Sistemas embarcados no automóvel
Um carro moderno é uma rede de dezenas de sistemas embarcados conversando entre si — cada um dedicado a uma função — conectados por um barramento interno, o CAN (Controller Area Network).
Central do motor Controla a injeção e a ignição.
Câmbio Comanda trocas de marcha automatizadas.
Airbag Detecta colisão e aciona em milissegundos.
ABS / ESC Evita travamento e derrapagem das rodas.
Painel digital Mostra dados do veículo em tempo real.
Infotainment Multimídia, navegação e conectividade.

## Slide 4
Por que a injeção eletrônica é um sistema embarcado?
Sensores RPM, MAP, TPS, O2, temperatura
➜
ECU processa e calcula injeção/ignição
➜
Atuadores bicos injetores, bobinas
Malha fechada: a sonda lambda informa o resultado da queima e a ECU ajusta a próxima injeção — controle em tempo real, típico de sistema embarcado.
Monoponto
Multiponto
Injeção direta
Como funciona Milhares de ciclos por segundo, cruzando sensores com mapas gravados em memória para decidir combustível e centelha.
Para que serve Mistura ar/combustível ideal em qualquer condição — otimizando potência, consumo e emissões.

## Slide 5
Um pouco de história
Do carburador mecânico à eletrônica embarcada que conhecemos hoje.
Até anos 80 Carburador: mistura ar/combustível 100% mecânica, imprecisa.
1970-1980 Normas de emissão e eficiência pressionam por controle eletrônico.
1980-1990 Injeção eletrônica se populariza, com sensores e ECU dedicada.
1990-2000 Sistemas de autodiagnóstico (OBD) monitoram falhas em tempo real.
Hoje Quase 100% dos veículos novos usam injeção eletrônica.

## Slide 6
FuelTech: como começaram
Empresa brasileira, fundada com foco em performance automotiva e motorsport — preparação de motores para competição.
Primeiros produtos: módulos de injeção standalone, independentes, sem tela, substituindo a eletrônica de fábrica.
Permitiam controlar motores turbinados, com nitro ou etanol — fora do que a ECU original suportava.
Programação feita conectando a central a um notebook, ajustando mapas manualmente.
Público-alvo inicial: preparadores e equipes de competição, não o consumidor comum.

## Slide 7
FuelTech: como estão hoje
Linhas atuais como FT450, FT550 e FT600 evoluíram muito frente aos primeiros módulos:
Display integrado Tela colorida com dados em tempo real.
Wideband embutida Sonda de O2 sem módulo externo.
Boost e nitro Controle avançado de turbo e nitro.
Câmbio automatizado Trocas de marcha controladas pela central.
App de configuração Ajustes finos direto do celular.
Datalogger Registro completo do comportamento do motor.
Hoje a empresa tem presença internacional em competições, mantendo o princípio de uma central de injeção como sistema embarcado dedicado e de alta performance.

## Slide 8
SLIDE 8
Resumo
Sistema embarcado hardware + software dedicados a uma função específica, em tempo real, com recursos limitados.
Carro moderno rede de sistemas embarcados conectados por barramentos como o CAN.
ECU de injeção sensores → processamento → atuadores, em malha fechada.
Eletrônica embarcada substituiu o carburador por precisão, eficiência e menor emissão.
FuelTech evoluiu de módulos simples de competição para centrais completas, com tela, wideband, câmbio e app.

## Slide 9
Dúvidas?
Disciplina: Organização e Arquitetura de Computadores
Professor: Alessandro Mainardi
Alunos: Gabriel Rumpel e José Veronez